## Slide 1: 微算機系統實習 MICROPROCESSOR SYSTEMS LAB. SPRING, 2023
Instructor：Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph.D. Professor
Dept. Computer Science and Information Engineering
National Taipei University of Technology
Notes: 4/15
p.17 改矩陣
p.19 cos打錯字
p.48 histNum

## Slide 2: LECTURE 2 微算機系統實驗平台
GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT (GPIO)

## Slide 3: OUTLINE
GPIO簡介
智慧物聯網 – AIOT的應用
嵌入式平台 TX2 的 GPIO 腳位介紹
透過 Ubuntu 操作 TX2 上的 GPIO
以 C++ 透過 Ubuntu Kernel 操作 TX2 上的 GPIO
TX2 GPIO 相關參考資料

## Slide 4: GPIO簡介
General Purpose Input Output (通用型輸入輸出連接埠,GPIO)，在嵌入式系統中，有很多結構較簡單的外部設備或電路，對於這些設備或電路來說，有的需要嵌入式平台的CPU為它提供控制，有的則只作為輸入信號。且許多這樣的設備/電路只要求一個位元，也就是說，只要有開與關兩種狀態就夠了，比如LED的亮與滅。在實現這些控制時，使用傳統的串列埠或並列埠都不合適。所以在嵌入式平台微算機上一般都會提供GPIO。有無GPIO連接埠也是嵌入式平台微處理器區別於微型處理器的重要特徵之一。

## Slide 5: 智慧物聯網 – 道路事故應用
發生車禍
即時運算
同仁前往協助
Line通知警察
在IOT上運行訓練好的模型，配合路口監視器的即時影像畫面

## Slide 6: 智慧物聯網 – 養雞場應用
在IOT上運行訓練好的模型，配合養雞廠的監視器運算
約19隻肉雞
體長約25公分
距離宰殺尚缺5公分

## Slide 7: GPIO簡介
GPIO可作為輸入與輸出
使用輸出功能(out)時
  -可分別輸入High(1)或Low(0)
使用輸入功能(in)時
  -可方便地讀出外部輸入的高低電壓
所有的配置均可通過暫存器的配置快速實現

## Slide 8: GPIO簡介
  功能性GPIO之圖例(Read)
訊號方向

## Slide 9: GPIO簡介
  功能性GPIO之圖例(Write)
訊號方向

## Slide 10: GPIO簡介
GPIO訊號至少有兩種暫存器
  通用IO控制暫存器(GPnDIR)
  通用IO位元暫存器
控制暫存器用來控制GPIO通訊埠的信號方向，用來決定當前通訊埠處於輸出狀態(out)還是輸入狀態(in)
數據暫存器中的每一位元都對應著一個GPIO連接埠的狀態。
  當連接埠為輸出(output)狀態時，可以通過位元暫存器的寫入來控制接口輸出電壓高低狀態
  當連接埠為輸入(input)狀態時，可以通過數據暫存器讀入當前連接埠的電壓高低狀態

## Slide 11: GPIO簡介
GPIO的使用非常廣泛。使用者可以通過GPIO通訊埠與硬體進行資料交換、控制硬體(如LED、蜂鳴器、鏡頭等)工作、讀取硬體的工作狀態訊號(如中斷訊號)等。
一些傳輸協議相對簡單的低速匯流排(如I2C、SPI匯流排等)，也可以通過軟件控制一組GPIO通訊埠，從而模擬匯流排傳輸協議的通訊。
GPIO通訊埠是嵌入式平台中應用最廣泛和最靈活的連接埠之一。

## Slide 12: GPIO簡介
部份GPIO亦能夠在使用其他用途
  通常是利用特定的控制器與特定的pin腳來滿足不同的需求與用途
例子
  記憶體介面
  I²C, SPI 介面
  UART 信號
  Timer 輸出
  LCD 信號
  外部中斷

## Slide 13: TX2 的 GPIO 腳位介紹
J26
J21

## Slide 15: TX2 GPIO HEADER PINOUT介紹
TX2上的GPIO主要分為兩大區塊
  J21 (實驗主要用J21的腳位)
  J26
2
1
40
39

## Slide 16: TX2 的 GPIO 腳位介紹(J21)

## Slide 17: TX2 GPIO EXPANSION HEADER PIN DESCRIPTIONS(J21)

## Slide 18: TX2 GPIO EXPANSION HEADER PIN DESCRIPTIONS(J26)

## Slide 19: TX2 的 GPIO 腳位介紹
TX2上的GPIO並非所有的GPIO腳位都讓使用者自定in/out與控制使用
TX2只提供18個腳位(J21)可以讓使用者自行定義

## Slide 20: TX2 的 GPIO 腳位介紹
可自訂的接腳列表
sysfs filename很重要，Ubuntu對應的gpio編號是依照這個
sysfs filename | Physical pin
gpio396 | Pin 7 on J21
gpio466 | Pin 11 on J21
gpio392 | Pin 12 on J21
gpio397 | Pin 13 on J21
gpio255 | Pin 15 on J21
gpio481 | Pin 18 on J21
gpio429 | Pin 19 on J21
gpio428 | Pin 21 on J21
記住他，待會以它作為範例

## Slide 21: TX2 的 GPIO 腳位介紹
sysfs filename | Physical pin
gpio254 | Pin 22 on J21
gpio427 | Pin 23 on J21
gpio398 | Pin 29 on J21
gpio298 | Pin 31 on J21
gpio297 | Pin 32 on J21
gpio389 | Pin 33 on J21
gpio395 | Pin 35 on J21
gpio388 | Pin 37 on J21
gpio394 | Pin 38 on J21
gpio393 | Pin 40 on J21

## Slide 22: TX2 的 GPIO 腳位介紹
接腳位置編號
綠色為可自定義腳位(High: 1.8V/3.3V)
黃色為接地(GND)
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39

## Slide 23: TX2 的 GPIO 腳位介紹
詳細GPIO接腳說明可以參考
  網頁:
  https://www.jetsonhacks.com/nvidia-jetson-tx2-j21-header-pinout/
  TX2開發手冊
  https://forums.developer.nvidia.com/uploads/short-url/QhIPn8rdiD1Cp4w7ueh28eQpHR.pdf

## Slide 24: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
在Ubuntu上已於Kernel層將GPIO的操作包裝過了，使用者無法使用ioctl (input/output control)這類的方式直接存取GPIO
需要透過/sys/class/gpio/下的export先啟用指定的GPIO Pin
(Ubuntu只認識sysfs filename的編號)
啟用的sysfs filename會產生一個資料夾，編輯裡面的文件可以對對應的GPIO Pin產生相對應的控制

## Slide 25: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
操作前必須為Root才能取得控制權
進入/sys/class/gpio
  # cd /sys/class/gpio/
使用export啟用一個GPIO Pin，這裡示範pin15 (sysfs filename: gpio255)
  指令: echo (sysfs filename編號) > export

## Slide 26: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
查看/sys/class/gpio/的目錄下是否有剛剛啟用的sysfs filename對應資料夾(範例為gpio255，對應pin腳為15)
進入剛剛產生出來的sysfs filename對應資料夾，並且查看其資料夾下的內容

## Slide 27: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
主要會使用到GPIO direction與value
  direction: 用來設定in/out
  value: 用來設定1/0(高電位/低電位)
設定請用 echo (內容 ex: out) > (檔案 ex: direction)

## Slide 28: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
步驟五:將剛剛啟用的sysfs filename(範例為gpio255)資料夾下的direction設定為out，並且用cat查看direction檔案內容是否已經為out

## Slide 29: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
將剛剛啟用的sysfs filename (範例為gpio255)資料夾下的value設定為1 ，並且用cat查看value內容是否已經為1

## Slide 30: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
若已完成上面的操作步驟，則sysfs filename(範例為gpio255)對應的Pin腳(範例為Pin 15)狀態為1，若有接LED可以看到該腳位的LED是亮的

## Slide 31: UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
若要停用剛剛啟用的GPIO需要使用/sys/class/gpio/目錄下的unexport
  指令: echo (sysfs filename編號) > unexport

## Slide 32: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
因為Ubuntu已於Kernel層將GPIO的操作封裝過了，使用者只能從上面範例提到的/sys/class/gpio/底下的介面來使用GPIO，所以在C/C++上我們不能使用ioctl的方式直接控制硬體
要以C/C++控制/sys/class/gpio/GPIO必須透過開檔/關檔/寫檔/讀檔的方式存取底下的介面來操作GPIO
以下為使用export, unexport, direction, value 的C++ function範例code(僅供參考實際情形請按照使用環境需求改寫)

## Slide 33: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
export
※snprintf 函式為格式化字串內容使用，在後方會再深入說明！

## Slide 34: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
unexport

## Slide 35: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
設定direction

## Slide 36: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
設定value

## Slide 37: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
可能需要include的library(僅供參考)

## Slide 38: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
範例主程式

## Slide 39: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
argc和argv
    在main函數裡加入這兩個參數後，使用gcc編譯，執行時就可以在命令列裡面輸入要傳給程式的參數
    argv陣列包含了命令列裡的每個參數，其順序與輸入時相同
    argc則是一個整數，其值代表argv的長度，系統會自動計算輸入的參數個數

## Slide 40: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
跨平台編譯並傳到TX2上執行
  我們需要使用aarch64-linux-gnu-g++對此程式編譯成可以在TX2上執行的程式
    使用aarch64-linux-gnu-g++-o <輸出的執行檔名稱> <cpp檔案名稱>
    可以用file查看編譯出來的執行檔是否為arm平台使用的
      file <執行檔的名稱>
2
1

## Slide 41: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO

## Slide 42: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
跨平台編譯完成後可以透過前一章節所教的sftp將此執行檔(範例為:gpio_main)傳送到TX2嵌入式平台上執行
透過ssh進入TX2後移動到指定目錄找到剛剛傳上去的程式，要執行該程式要先確認是否有執行權限(x)，可以用 ls –l查看此執行檔是否有執行權限，若沒有可以使用chmod +x <執行檔名稱> 來增加此權限
有執行權限後只需要輸入./<執行檔名稱> (範例為:./gpio_main)就可以執行此程式了
沒權限
增加權限
有權限

## Slide 43: 以 C++透過 UBUNTU 操作 TX2 上的 GPIO
依照上面的方式執行此程式後，當我們輸入1會發現系統告訴我們Permission denied 原因是要控制GPIO必須要有root權限
解決方式
  方法1(推薦):使用sudo執行 ex: sudo ./gpio_main
  方法2(懶人版，小心使用):使用sudo su將權限改為root即可直接執行
成功停用gpio255

## Slide 44: TX2 GPIO 相關參考資料
snprintf
  snprintf() 的功能類似 printf()/fprintf()/sprintf() ，給定一個 format specifier，以及額外的一些不定個數的參數，將會依序依指定的格式，填入 format specifier 裡面，以 % 開頭的欄位。printf() 和 fprintf() 會把結果，輸出到 STDOUT 或指定的 FILE stream，而 sprintf() 則是會把結果，填入第一個參數：一個 C-style 字串 buffer。然而，由於 sprintf()在 protocol 設計上，沒有辦法讓實作 sprintf()的程式庫，在被呼叫後，得知這個 buffer 的大小，因此，若結果比實際上的 buffer 還要長，就會造成 buffer overflow 的問題（所以我們範例中的buf變數宣告大小為64個字元大小） 。因此，snprintf() 多出了第二個參數： buffer 的大小，以避免這個問題。
參考網站
  http://blog.xuite.net/tzeng015/twblog/113272245-snprintf
  http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/snprintf/
  https://wirelessr.gitbooks.io/working-life/content/snprintf_miao_wu_qiong.html

## Slide 45: TX2 GPIO 相關參考資料
以下是TX2 GPIO相關參考資料，提供更進階的學習內容：
https://www.jetsonhacks.com/nvidia-jetson-tx2-j21-header-pinout/
  TX2開發手冊
https://forums.developer.nvidia.com/uploads/short-url/QhIPn8rdiD1Cp4w7ueh28eQpHR.pdf